Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część  Zestawy komputerowe

1.1. Komputer stacjonarny bez systemu operacyjnego
Ilość: 48 zestawów

## Komputer stacjonarny

Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark  (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 04.09.2017, stanowiącym załącznik nr I wynik min. 13000 pkt.

Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami.

Dysk twardy: SSD M.2 , 480 GB,

Pamięć RAM: 16 GB (2*8GB) DDR4-2133 (PC4-17000)

Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0

karta dźwiękowa: zintegrowana;

karta sieciowa: 10/100/1000 MB;

Karta graficzna: min. 4GB RAM GDDR5 (pamięć własna)

widniejąca w teście Passmark (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 04.09.2017, stanowiącym załącznik nr J wynik min. 5700 pkt.

złącza: 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x Display Port

Napędy: DVD +/- RW,

Zasilacz: min. 600 W,  aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 86%

Obudowa: ATX;

System operacyjny: brak

Klawiatura i mysz: interfejs USB

Monitor komputerowy

Przekątna: co najmniej 21’’;

Format obrazu: 16:9,

Rodzaj matrycy: IPS lub PLS

Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej,
Typ podświetlania: LED,

Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920x1080,

Gniazda wejściowe: DVI-D, D-Sub 15-pin, HDMI

1.2 Serwer komputerowy
Ilość: 2 szt.

Procesor: jeden procesor widniejący  w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 03.07.2017, stanowiącym załącznik nr 8 wynik minimum  11 300 pkt. każdy.

Pamięć operacyjna:  min. 16 GB DDR4 RDIMM  ECC 2133MHz

Dyski twardy: min. 2 x 600GB SAS, 10K obr./min. Hot Plug

Kontroler RAID: Kontroler RAID SAS/SATA obsługujący RAID 0,1,10).

Karta graficzna: Zintegrowana

Karta sieciowa:  2 x  1Gb/s

Napęd DVD: +/- RW, SATA

Zarządzanie: Zdalne zarządzanie umożliwiające dostęp do serwera poprzez sieć LAN i umożliwiające: podgląd ekranu i kontrolę nad serwerem od momentu uruchomienia oraz  włączanie, wyłączanie i restart serwera.

Zasilacze: Dwa zasilacze Hot plug o mocy, każdego z osobna, wystarczającej do utrzymania działania serwera.

Obudowa: Tower

Oprogramowanie i sterowniki: Wykonawca dostarcza wszystkie sterowniki niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego  - opartego o darmową dystrybucję Linux, oraz Windows, zapewniające działanie wszystkich elementów serwera.